## Slide 1: Podstawowe informacje, modele warstwowe

## Slide 2: Plan wykładu
Sposoby transmisji
Techniki komutacji
Architektury warstwowe
Model ISO/OSI
Modele warstwowe – dyskusja
Podsumowanie

## Slide 3: Plan wykładu
Sposoby transmisji
Techniki komutacji
Architektury warstwowe
Model ISO/OSI
Modele warstwowe – dyskusja
Podsumowanie

## Slide 4: Unicast
Jeden do jeden – jeden nadawca (ang. source) i jeden odbiorca (ang. destination)
s
d
d
Zastosowania: protokół IP, VoIP, WWW

## Slide 5: Broadcast
Jeden do wszystkich – jeden nadawca wszyscy odbierają
s
d
d
d
d
Zastosowania: WiFi, ARP, DHCP

## Slide 6: Multicast
Jeden do grupy – jeden nadawca wybrani odbierają
s
d
d
Zastosowania: transmisja video, radio

## Slide 7: Anycast
Jeden do jeden z wielu – jeden nadawca odbiorca wybierany z grupy takich samych odbiorców
s
d
d
Zastosowania: DNS, CDN

## Slide 8: Plan wykładu
Sposoby transmisji
Techniki komutacji
Architektury warstwowe
Model ISO/OSI
Modele warstwowe – dyskusja
Podsumowanie

## Slide 9: Komutacja
Sieć komputerowa służy do przesyłania danych/informacji
Komutacji to sposób zestawiania połączeń fizycznych lub logicznych od węzła źródłowego do węzła docelowego w sieci komputerowej w celu przesłania danych
W przesyłaniu danych wykorzystywane są często węzły tranzytowych, czyli inne węzły niż źródłowy i docelowy

## Slide 10: Rodzaje komutacji
Komutacja kanałów
Wielostrumieniową komutację kanałów
Komutacja pakietów
Komutacja ramek
Komutacja komórek

## Slide 11: Komutacja kanałów
Przesłanie informacji między dwoma użytkownikami jest możliwe po ustanowieniu połączenia między węzłem źródłowym i docelowym
Przesyłanie danych składa się z etapów:
  ustanowienie połączenia
  transfer danych
  rozłączenie połączenia
Przykład komutacji połączeń to tradycyjna telefonia stacjonarna

## Slide 12: Komutacja kanałów – przykład
Ustanowienie połączenia
Transfer danych
Rozłączenie połączenia

## Slide 13: Komutacja kanałów – zależności czasowe
A
B
C
D
czas
Sygnał żądania wywołania
Poszukiwanie łącza wyjściowego
Sygnał przyjęcia wywołania
Przesyłanie danych
Sygnał akceptacji wiadomości
Sygnał rozłączenia

## Slide 14: Komutacja kanałów – dyskusja
Ważną cechą komutacji kanałów jest konieczność ustanowienia połączenia między użytkownikami zanim zostaną przesłane dane
Wprowadza to dodatkowe opóźnienia przy przesyłaniu informacji
Kanały w trakcie zestawiania i rozłączania połączenia lub przerw w transmisji w trakcie trwania połączenia są niewykorzystywane
Spada efektywności wykorzystania sieci i zwiększają się koszty jej eksploatacji

## Slide 15: Wielostrumieniowa komutacja kanałów
Łączy ze sobą własności techniki komutacji kanałów i zasady multipleksacji (zwielokrotnienia)
Na jednej fizycznej linii można zrealizować wiele kanałów
Każdy użytkownik może mieć równocześnie otwartych wiele połączeń do innych użytkowników
Pomimo, że technika ta jest bardziej elastyczna w użyciu od techniki komutacji kanałów, to jednak posiada ona te same ograniczenia w zastosowaniach

## Slide 16: Wielostrumieniowa komutacja kanałów – przykład

## Slide 17: Komutacja pakietów
Technika komutacji pakietów polega na dzieleniu danych użytkownika na mniejsze jednostki o stałej długości, zwane pakietami, które następnie są przesyłane w sieci
Ostatnia część (pakiet) może być krótsza
Każda część informacji (danych użytkownika) w danym pakiecie jest uzupełniana o nagłówek (część informacyjną) o stałej długości
Nagłówek zawiera różne informacje zależne od organizacji sieci i stosowanych protokołów, np. adres źródłowy, adres docelowy, identyfikator numeracji, numer kolejności

## Slide 18: Komutacja pakietów – przykład

## Slide 19: Komutacja pakietów
Pakiety przesyłane od użytkownika źródłowego do docelowego transmitowane są kolejno między węzłami
Pakiet musi być odebrany w całości przed dalszym nadaniem
Po odebraniu pakiet jest umieszczany w pamięci węzła, zwanej buforami
Węzeł analizując informacje w nagłówku podejmuje decyzje, do którego następnego węzła wysłać pakiet
Pakiety są przesyłane w sieci jedną z dwóch metod: metoda połączeniową lub metodą bezpołączeniową
Komutacja pakietów stosowana jest w sieciach TCP/IP

## Slide 20: Sposoby przesyłania informacji w sieciach komputerowych
Metoda połączeniowa. Przed przesłaniem pakietów miedzy dwoma użytkownikami zestawiany jest kanał logiczny, zwany też połączeniem wirtualnym. Rozróżniamy tymczasowe połączenia wirtualne SVC (ang. Switched Virtual Circuit) oraz stałe połączenia wirtualne PVC (ang. Permanent Virtual Circuit). Przykłady: TCP
Metoda bezpołączeniowa (metoda datagramów). Każdy pakiet jest traktowany jako niezależna jednostka, zwana datagramem i porusza się samodzielnie w sieci. Przykłady: IP, UDP

## Slide 21: Komutacja pakietów w połączeniu wirtualnym – zależności czasowe
A
B
C
D
czas
Pakiet żądania wywołania
Wyszukiwanie trasy
Pakiet przyjęcia wywołania
Przesyłanie danych
Pakiet akceptacji wiadomości

## Slide 22: Komutacja pakietów bezpołączeniowa – zależności czasowe
A
B
C
D
czas
Przesyłanie danych

## Slide 23: Komutacja pakietów – zalety
Mniejsze opóźnienie związane z brakiem potrzeby zestawiania i rozłączania kanałów
Możliwość dopasowania wielkości pakietów do charakterystyki sieci oraz wymogów użytkowników
Możliwość przesyłania danych o dowolnej wielkości
Możliwość zajmowania i zwalniania pasma zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, a nie na cały czas trwania połączenia
Możliwość współużytkowania łączy przez pakiety z różnymi adresami źródłowymi i docelowymi
Możliwość naliczania opłat za przesłane dane, a nie czas trwania połączenia

## Slide 24: Komutacja pakietów – wady
Narzut informacyjny w postaci nagłówka, który w każdym pakiecie musi przenosić informacje o adresach i inne dane sterujące
Potrzeba przetwarzania pakietów w każdym węźle wnosi dodatkowe opóźnienia
Mniejsze możliwości inżynierii ruchu – możliwe przeciążenia na określonych trasach
Brak zapewnienia kolejności odbioru danych takiej samej jak kolejność wysyłania danych

## Slide 25: Komutacja ramek
Technika komutacji ramek jest unowocześnioną techniką komutacji pakietów zaprojektowaną dla sieci o dobrej jakości łączy
Dane przesyłane są w porcjach zwanych ramkami poprzez połączenia wirtualne typu PVC lub SVC
Stosowane jest dla protokołu Frame Relay

## Slide 26: Komutacja komórek
Ta technika realizuje szybką komutację pakietów
Dane przesyłane są w małych porcjach zwanych komórkami (ang. cell), o stałej długości (np. 53 bajtów dla ATM)
Transmisja odbywa się zazwyczaj w trybie połączeniowym
Przykład to technologia ATM (ang. Asynchronous Transfer Mode)

## Slide 27: Porównanie technik komutacji
stałe natężenie proste procedury
strumienia przetwarzania w węzłach
komutacja kanałów
wielostrumieniowa komutacja kanałów
komutacja komórek
komutacja ramek
komutacja pakietów
zmienne natężenie złożone procedury
strumienia przetwarzania w węzłach

## Slide 28: Plan wykładu
Sposoby transmisji
Techniki komutacji
Architektury warstwowe
Model ISO/OSI
Modele warstwowe – dyskusja
Podsumowanie

## Slide 29: Architektury sieciowe
Współczesne sieci komputerowe muszą zapewniać współpracę różnorodnego sprzętu komputerowego, technologii, protokołów oraz oprogramowania
W tym celu niezbędne było opracowanie standardów architektur sieciowych opierających się strukturze warstwowej
Stopień skomplikowania działania sieci komputerowych powoduje, że różne funkcje sieci komputerowych należy podzielić na grupy realizowane w różnych warstwach

## Slide 30: Zasady działania architektur warstwowych
Liczbę warstw ustala się w ten sposób, aby separować zasadniczo różne funkcje i zadania
Każda wyróżniona warstwa zawiera określony zakres problemów związanych z sieciami komputerowymi
Poszczególne modele warstwowych architektur sieciowych obejmuje różną liczbę warstw realizujących różne funkcje, ale generalna zasada współpraca między warstwami jest zawsze taka sama
Zadaniem N-tej warstwy jest oferowanie usług warstwie wyższej (N+1) z jednoczesnym izolowaniem warstwy N+1-wszej od sposobu realizacji tych usług

## Slide 31: Zasady działania architektur warstwowych
Poszczególne warstwy komunikują się ze sobą za pomocą punktów dostępu do usług warstwy SAP (ang. Service Access Point)

## Slide 32: Zasady działania architektur warstwowych
Obiekty tej samej warstwy w różnych komputerach nawiązują połączenie logiczne, ale w rzeczywistości dane nie są przesyłane bezpośredni między nimi
W rzeczywistości dane nie są przesyłane bezpośrednio między tymi samymi warstwami, ale za pomocą warstw niższych połączonych ze sobą fizycznymi interfejsami

## Slide 33: Architektura warstwowa – analogia
Bogdan
Alicja

## Slide 34: Architektura warstwowa – analogia
Bogdan
Alicja

## Slide 35: Architektura warstwowa – analogia

## Slide 36: Plan wykładu
Sposoby transmisji
Techniki komutacji
Architektury warstwowe
Model ISO/OSI
Modele warstwowe – dyskusja
Podsumowanie

## Slide 37: Model referencyjny ISO/OSI
Najważniejszym modelem warstwowym jest model OSI (ang. Open System Interconnection) opracowany w 1977 roku przez organizację standaryzującą ISO oznaczany jako ISO/OSI
Model ISO/OSI miał duży wpływ na rozwój protokołów sieciowych, a co za tym urządzeń sieciowych i oprogramowania
Jednak rozwiązania modelu ISO/OSI nie zostały nigdy wdrożone bezpośrednio do sieci komputerowych

## Slide 38: Model referencyjny ISO/OSI
W pracach nad modelem ISO/OSI kierowano się następującymi zasadami:
Każda warstwa ma realizować właściwie zdefiniowane funkcje
Funkcje realizowane przez poszczególne warstwy powinny uwzględniać powszechnie realizowane standardy
Liczba warstw winna minimalizować ilość informacji przepływającej przez styki międzywarstwowe
Liczba warstw nie może być zbyt mała by wyraźnie różnych funkcji nie umieszczać w tej samej warstwie

## Slide 39: Model referencyjny ISO/OSI
Warstwa prezentacji
Warstwa aplikacji
Warstwa sesji
Warstwa transportowa
Warstwa sieciowa
Warstwa łącza danych
Warstwa fizyczna
Warstwa aplikacji
Warstwa prezentacji
Warstwa sesji
Warstwa transportowa
Warstwa sieciowa
Warstwa łącza danych
Warstwa fizyczna
Warstwa sieciowa
Warstwa sieciowa
Warstwa łącza danych
Warstwa fizyczna
Warstwa łącza danych
Warstwa fizyczna
Warstwa łącza danych
Warstwa fizyczna
Warstwa łącza danych
Warstwa fizyczna
Kanał fizyczny
Kanał fizyczny
Kanał fizyczny

## Slide 40: Warstwa fizyczna
Zapewnia przekaz ciągów bitów między dwiema lub wieloma urządzeniami połączonymi wspólnym medium fizycznym
Definiuje elektryczne i mechaniczne charakterystyki styku między urządzeniem danych użytkownika, a urządzeniem zakończenia łącza danych
Warstwa fizyczna może być realizowana za pomocą kabli miedzianych, światłowodów lub łączy radiowych
Urządzenie danych użytkownika często oznacza się jako DTE (ang. Data Terminal Equipment), a urządzenie realizujące komunikację jako DCE (ang. Data Communications Equipment)

## Slide 41: Warstwa łącza danych
Opisuje metody niezawodnego przesyłania danych łączem transmisyjnym miedzy dwoma stacjami
Główne zadania tej warstwy to:
  tworzenie ramek informacyjnych/sterujących
  wyznaczanie ciągów kontrolnych
  wykrywanie błędów (korygowanie)
  generowanie ramek powiadomień
  sterowanie dostępem do medium komunikacyjnego
Podstawowa jednostka danych w tej warstwie to ramka (ang. frame)
Przykładowe realizacje warstwy łącza danych to: HDLC, SDLC, Ethernet IEEE 802.3, WiFi IEEE 802.11, BlueTooth, WiMAX

## Slide 42: Warstwa sieciowa
Warstwa sieciowa jest odpowiedzialna za wybór trasy między stacją źródłową a stacja docelową, wzdłuż której są przesyłane pakiety
Odpowiada też za ochronę sieci przed przeciążeniami
Podstawowa jednostka danych w tej warstwie to pakiet (ang. packet)
Protokoły warstwy sieciowej odpowiedzialne są za przeźroczyste przekazywanie informacji między sieciami o różnych standardach warstw niższych
W tym celu niezbędne są funkcje segmentacji i resegmentacji pakietów
Przykładowe protokoły tej warstwy to IP, ICMP

## Slide 43: Warstwa transportowa
Warstwa transportowa jest pierwszą warstwą mającą nadzór nad całością połączenia między stacją źródłową i stacja docelową
Jej głównym zadaniem jest zapewnienie niezawodnego i przeźroczystego przekazu między stacjami końcowymi
Warstaw transportowa:
  zapewnia podział informacji nadchodzących z warstwy sesji na mniejsze bloki
  kontroluje poprawność transmisji
  realizuje połączenia wirtualne
  reguluje natężenie ruchu
  rozpoznaje duplikaty pakietów
  sprawdza poprawność adresowania
Przykładowe protokoły: TCP, UDP

## Slide 44: Warstwa sesji
Warstwa sesji zapewnia środki do nawiązania i rozwiązania sesji oraz zarządzaniem połączeniem między dwoma procesami
Koordynuje wymianę informacji między rozproszonymi zadaniami (procesami)
Połączenie między procesami zwykle nazywane jest sesją
Sesja może służyć do realizacji połączenia ze zdalnym procesem w trybie z podziałem czasu lub do przesłania zbiorów między dwoma procesami

## Slide 45: Warstwa prezentacji
Warstwa prezentacji zapewnia przekształcanie danych użytkownika do postaci standartowej stosowanej w sieci
Podstawowe zadania tej warstwy to:
  szyfrowanie danych
  kompresja danych
  transformacja kodowa danych
Zagadnienia związane z warstwą prezentacji wynikają przede wszystkim z różnic sprzętowych komputerów specyfiki ich oprogramowania

## Slide 46: Warstwa aplikacji
Warstwa zastosowań (aplikacji) zapewnia obsługę użytkownika w dostępie do usług oferowanych przez środowisko OSI (transmisja plików, dostęp od zdalnych baz danych, zdalny terminal, zdalne obliczenia, poczta)
Porozumiewające się programy użytkowe określają format wymienianych informacji i reguły postępowania przy ich odbiorze
Ponadto w zakres warstwy aplikacji wchodzą zagadnienia związane z rozdziałem zadań na poszczególne komputery

## Slide 47: Model odniesienia dla sieci LAN - standard IEEE 802

## Slide 48: Inne model warstwowe
TCP/IP – 4 warstwy, opracowany przez IETF
SNA (ang. Systems Network Architecture) – 7 warstw, opracowany przez IBM
DNA (ang. Digital Network Architecture) – 7 warstw, opracowany przez DEC
ATM (ang. Asynchronous Transfer Mode) – 7 warstw, opracowany przez ITU, ATM Forum
Architektury sieciowych systemów operacyjnych (np. Microsoft Windows, Novell NetWare)

## Slide 49: Plan wykładu
Sposoby transmisji
Techniki komutacji
Architektury warstwowe
Model ISO/OSI
Modele warstwowe – dyskusja
Podsumowanie

## Slide 50: Modele warstwowe – dyskusja (1)
Warstwa 4
Warstwa 3
Warstwa 2
Warstwa 1
Kanał fizyczny
Warstwa 4
Warstwa 3
Warstwa 2
Warstwa 1

## Slide 51: Modele warstwowe – dyskusja (2)
Warstwa 4
Warstwa 3
Warstwa 2
Warstwa 1
Kanał fizyczny
Warstwa 4
Warstwa 3
Warstwa 2
Warstwa 1

## Slide 52: Modele warstwowe – wady
Narzut informacyjny – każda warstwa dodaje informacje sterujące, które w niektórych przypadkach dublują się (np. adresy)
Dostępna przepustowość dla użytkownika jest mniejsza niż fizyczna przepustowość łącza
Dodatkowe opóźnienia spowodowane potrzebą przetwarzania kolejnych warstw
Utrudnione zarządzanie – należy zarządzać różnymi warstwami

## Slide 53: Modele warstwowe – zalety
Możliwość współpracy różnych technologii w poszczególnych warstwach – jedynie należy odpowiednio zdefiniować styki między warstwami
Łatwiejszy rozwój nowych rozwiązań, technologii i protokołów sieciowych dzięki separowaniu poszczególnych funkcji
Nic lepszego nie wymyślono 

## Slide 54: Model warstwowy – Cisco PT

## Slide 55: Narzut informacyjny - przykład
c:\>ping netacad.com
Pinging netacad.com [54.191.191.127] with 32 bytes of data:
Reply from 54.191.191.127: bytes=32 time=213ms TTL=39
Reply from 54.191.191.127: bytes=32 time=214ms TTL=39
Reply from 54.191.191.127: bytes=32 time=210ms TTL=39
Reply from 54.191.191.127: bytes=32 time=211ms TTL=39

## Slide 56: Plan wykładu
Sposoby transmisji
Techniki komutacji
Architektury warstwowe
Model ISO/OSI
Modele warstwowe – dyskusja
Podsumowanie

## Slide 57: Podsumowanie
Dane/informacje w sieciach komputerowych mogą być przesyłane na różne sposoby
Najczęściej stosowana jest technika komutacji pakietów
Aby zapewniać współpracę różnorodnego sprzętu komputerowego, technologii sieciowych oraz oprogramowania działanie sieci komputerowej opisuje się za pomocą architektur sieciowych opierających się strukturze warstwowej
Przykładem takiej architektury jest siedmiowarstwowy model ISO/OSI oraz czterowarstwowy model TCP/IP
Następny wykład: Model TCP/IP